## Slide 1
Switching Circuit & Logic Design
Lecture 16 : Combinational Circuit - Decoders

## Slide 2: Gray Code
0
1

## Slide 3: Gray Code
0
1
0 | 0
0 | 1
1 | 1
1 | 0

## Slide 4: Gray Code
0
1
0 | 0
0 | 1
1 | 1
1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0

## Slide 5: Gray Code
0
1
0 | 0
0 | 1
1 | 1
1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0

## Slide 6: Design of a 4-bit Binary to Gray Code Converter
4-bit Binary |  |  |  | 4-bit Gray |  |  | 
B4 | B3 | B2 | B1 | G4 | G3 | G2 | G1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
G4 = B4
G3 = B4 XOR B3
G2 = B3 XOR B2
G1 = B2 XOR B1
B4 = G4
B3 = G4 XOR G3
B2 = B3 XOR G2
B1 = B2 XOR G1

## Slide 7: Decoder
3 x 8
Decoder
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
Enable

## Slide 8: Two 3 x 8 → 4 x 16
3 x 8
Decoder
3 x 8
Decoder

## Slide 9: BCD to 7-segment Display