Switching Circuit & Logic Design
Lecture 9 : Karnaugh Map

---
Min terms
A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

---
Min terms
Minterm	A	B	f
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

---
Min terms
Minterm	A	B	f
m0 = A’B’	0	0	1
m1 = A’B	0	1	0
m2 = AB’	1	0	1
m3 = AB	1	1	1

---
Max terms
Maxterm	A	B	f
M0 = A+B	0	0	1
M0 = A+B’	0	1	0
M0 = A’+B	1	0	1
M0 = A’+B’	1	1	1

---
Relation in between mi & Mi
AB
m0 = A’ . B’
M0 = A + B
00
01
m0 = A’ . B
M0 = A + B’
m0 = A . B’
M0 = A’ + B
10
m0 = A . B
M0 = A’ + B’
11

---
SoP and PoS
Maxterm	Minterm	A	B	f
M0 = A+B	m0 = A’B’	0	0	1
M0 = A+B’	m1 = A’B	0	1	0
M0 = A’+B	m2 = AB’	1	0	1
M0 = A’+B’	m3 = AB	1	1	0
f = A’B’ + AB’
f = (A+B’)(A’+B’)

---
Karnaugh Map For Two Variables
Maxterm	Minterm	A	B	f
M0 = A+B	m0 = A’B’	0	0	1
M1 = A+B’	m1 = A’B	0	1	0
M2 = A’+B	m2 = AB’	1	0	1
M3 = A’+B’	m3 = AB	1	1	0
A\B	0	1
0	m0	m1
1	m2	m3

---
Karnaugh Map For Two Variables
A\B	0	1
0	m0	m1
1	m2	m3

---
Express function in K-Map
F = AB + A’B’
A\B	0	1
0
1

---
Express TT in K-Map
A	B	C
0	0
0	1
1	0
1	1
A\B	0	1
0
1

---
Reduce through K-Map
A\B	0	1
0
1